## Slide 1
8086 MİKROİŞLEMCİLER
Adem AKKUŞ

## Slide 2
8086 Mimarisi
 8086’da bulunan tüm iç register’lar ve veri yolları 16 bitlik genişliktedir.

## Slide 3: Adresleme
Veri yolu 16-bit genişliğindedir. Adres yolu ise 20-bit genişliğindedir
8086, 1MB’lık hafıza bloğunu adresleyebilir (1M = 220)
Ancak, en fazla adreslenebilir hafıza uzayı 64 KB büyüklüğündedir. Çünkü tüm dahili register’lar 16-bit büyüklüğündedir. 64 KB’lık sınırların dışında programlama yapabilmek için extra operasyonlar kullanmak gerekir

## Slide 4: 8086 Bileşenleri

## Slide 5: Register’lar
Register’lar, CPU içerisinde bulunduklarından dolayı, hafıza
bloğuna göre oldukça hızlıdırlar.
Hafıza bloğuna erişim için sistem veri yollarının kullanılması
gereklidir.
Register’daki verilerin ulaşılması için çok çok küçük bir zaman
dilimi yeterli olur.
Bu sebeple, değişkenlerin, register’larda tutulmasına çalışılmalıdır.
Register grupları genellikle oldukça kısıtlıdır ve çoğu register’ın önceden tanımlanmış görevleri bulunur. Bu nedende, kullanımları çok sınırlıdır. Ancak, yine de hesaplamalar için geçici hafıza birimi olarak kullanılmak için en ideal birimlerdir.

## Slide 6: Register Tipleri
Genel Amaçlı Register’lar
İndis Register’ları
Özel Amaçlı Register’lar

## Slide 7: 1. Genel Amaçlı Register’lar
8086 CPU’da, 8 genel amaçlı register bulunur. Her register’ın ayrı bir
ismi bulunur:
  AX - accumulator register – akümülatör (AH / AL).
  BX - the base address register – adres başlangıcı (BH / BL).
  CX - the count register – sayma (CH / CL).
  DX - the data register – veri (DH / DL).
  SI - source index register – kaynak indisi.
  DI - destination index register – hedef indisi.
  BP - base pointer – temel gösterici.
  SP - stack pointer – yığıt gösterici.

## Slide 8: Genel Amaçlı Register’lar (devam)
Bu register’lar, isminin belirttiği amaçlar için kullanılmak zorunda
değildir. Programcı, genel amaçlı register’ları istediği gibi kullanabilir.
Register’ların ana amacı, bir değişkeni tutmaktır.
Yukarıdaki register’ların tamamı 16-bitliktir.
4 genel amaçlı register (AX, BX, CX, DX), iki 8-bitlik register olarak
kullanılabilir.
  Örneğin eğer AX=3A39h ise, bu durumda AH=3Ah ve AL=39h
olur.
  8-bitlik register’ları değiştirdiğiniz zaman, 16-bitlik register’lar da
değişmiş olur.

## Slide 9: 2. Segment Register’ları
CS – (Code Segment) Mevcut programın bulunduğu bölümü
işaretler.
DS – (Data Segment) Genellikle programda bulunan değişkenlerin
bulunduğu bölümü işaretler.
kullanıcıya
ES – (Extra Segment) Bu register’ın kullanımı,
bırakılmıştır.
SS – (Stack Segment) yığının bulunduğu bölümü işaretler.

## Slide 10: Segment Register’ları (devam)
Segment register’larında herhangi bir veriyi depolamak mümkündür.
Ancak bu, güzel bir fikir değildir.
Segment register’larının özel amaçları vardır. Hafızada ulaşılabilir
bazı bölümleri işaretler.

## Slide 11: Segment Register’ları (devam)
Segment register’ları, genel amaçlı register’ları ile birlikte çalışarak hafızada herhangi bir bölgeyi işaretleyebilir. Örneğin, fiziksel adres 12345h (heksadesimal) işaretlenmesi isteniyor ise, DS = 1230h ve SI = 0045h olmalıdır.
CPU, segment register’ı 10h ile çarpar ve genel amaçlı register’da bulunan değeri de ilave eder (1230h×10h + 45h = 12345h).

## Slide 12: Segment Register’ları (devam)
2 register tarafından oluşturulmuş olan adrese,
effective address (efektif adres) ismi verilir.
BX, SI ve DI register’ları, DS ile birlikte çalışır; BP
ve SP register’ları ise SS ile birlikte çalışır.
adres efektif ve BL
 Diğer genel amaçlı register’lar, efektif oluşturmak için kullanılmazlar. Ayrıca, BX adres oluşturulmasında kullanılırken, BH kullanılmaz.

## Slide 13: Segment ve Offset
Tüm hafıza adresleri segment adresine offset adresi ilave edilmesi ile bulunur.
  segment adresi: Herhangi bir 64 KB’lık hafıza bölümünün başlangıcını gösterir.
  offset adresi: 64 KB’lık hafıza bölümünde herhangi bir satırı belirtir.

## Slide 14: Segment ve Offset (devam)
 Segment
register’ı
1000h
değerine sahip ise, 10000h ile 1FFFFh aralığında bir hafıza adresine karşılık gelir.
 64KB’lık bir aralıktır
 Offset değeri F000h ise 1F000h adresindeki hafıza satırına karşılık gelir.

## Slide 15: Segment ve Offset (devam)
Başlangıç adresi belli ise, bitiş adresi FFFFh ilave edilerek bulunur.
  Çünkü segment register’ı 64 KB’lık bir bölümü işaretler.
Offset adresi, segment adresine ilave edilir.
Segment ve offset adresleri 1000:2000 biçiminde de yazılabilir.
  Bu durumda segment adresi 1000H ve offset’te 2000H’dir.

## Slide 16: Öntanımlı Segment ve Offset Register’ları
CS:IP
  CS, kod bölümünün başlangıcına işaret eder. IP, kod bölümü içerisinde bir sonraki komutun bulunduğu hafıza adresine işaret eder.
  Eğer CS=1400H ve IP=1200H, mikroişlemci, bir sonraki komutu 14000H + 1200H = 15200H adresinden okur.

## Slide 17: Öntanımlı Segment ve Offset Register’ları (devam)
SS:SP veya SS:BP
 Yığın bölümünü kullanan komutlar kullanır.
DS register’ı, BX, DI, SI, 8-bit’lik veya 16-bit’lik sayı ile birlikte
ES:DI (string komutları için)

## Slide 18: 3. Özel Amaçlı Register’lar
IP –instruction pointer – komut işaretleyicisi.
  IP register’ı CS ile birlikte, halihazırdaki çalıştırılan
komutu işaretler.
Flags (Bayrak) register
  Flags register, CPU tarafından, matematiksel
operasyonlardan sonra otomatik olarak değiştirilir. Bu
edilen sonucun çeşidi ve
register sayesinde, elde
durumu ile ilgili
bilgiler, program tarafından
kullanılabilir.

## Slide 19: 3. Özel Amaçlı Register’lar
erişim
 Genellikle, bu register’lara doğrudan bulunmaz.
 Ancak, sistem register’larının değerleri, daha sonra öğreneceğiniz bazı metotlar sayesinde değiştirilebilir.

## Slide 20: Flag Bit’leri
C (carry): toplama işleminden oluşan elde ve çıkarma işleminden oluşan ödünçleri tutar.
  Ayrıca, hata durumlarını gösterir
P (parity): bir sayıda bulunan 1’lerin tek sayıda mı yoksa çift sayıda mı olduğunu belirtir.
  0 tek parity; 1 çift parity.
  Eğer bir sayı 3 tane binary 1 bit var ise, sayı tek
parity’ye sahiptir.
  Eğer bir sayıda hiç 1 bit yok ise, sayı çift parity’ye sahiptir.
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 |  |  |  | O | D | I | T | S | Z |  | A |  | P |  | C

## Slide 21: Flag Bit’leri (devam)
A (auxiliary carry): 3 ve 4. bit pozisyonları için geçerli olmak üzere, toplama işleminden oluşan elde ve çıkarma işleminden oluşan ödünçleri tutar.
Z (zero): aritmetik veya mantık operasyonunun sonucunun sıfır olup olmadığı bilgisini tutar.
 S (sign): çalıştırılan aritmetik operasyonunun sonucunda elde
veya edilen
mantık sayının
aritmetik yönünü (pozitif veya negatif) belirtir.

## Slide 22: Flag Bit’leri (devam)
T (trap): çip üzeri debug özelliğine olanak tanır.
I (interrupt): INTR (interrupt request – interrupt isteği) girişini kontrol eder.
D (direction): DI ve/veya SI register’ları için arttırma veya azaltma modlarından birini seçer.
O (overflow): iki yönlü sayının toplamı veya çıkarılması durumlarında kullanılır.
 overflow olması, sonucun, 16-bitlik kapasiteyi aştığını
gösterir.

## Slide 23: Adresleme Modları

## Slide 24
Adresleme modları belleğin nasıl kullanıldığını, belleğe
nasıl erişileceğini ve yerleştirileceğini belirler.
verilerin belleğe nasıl Aşağıda verilen
anlatımda
kullanılan kısaltmaları anlamaları şu şekildedir.
Register: Kaydedici (Yazmaç) Memory: Bellek
İmmediate : Acil veri, doğrudan veri

## Slide 25: Acil Adresleme( Immediate Addressing) (Anlık Adresleme)
Doğrudan sabit bir değer bir kaydediciye aktarılır. Sabit
değerin büyüklüğü ile register
Örneğin 8 bitlik bir kaydediciye
uyumlu olmalıdır.
16 bitlik bir değer
yüklenemez. Genel Kulanımı:
KOMUT register, immediate Örnek:
MOV CL, 16h MOV DI, 2ABFh
MOV AL, 4567h ; Yanlış

## Slide 26: Kaydedici Adresleme (Register Addressing) (Yazmaç Adresleme)
Bu adresleme modunda her iki operand (işlenen) de kaydedicidir.
Genel kullanımı: KOMUT register, register Örnek:
MOV AL, BL INC BX DEC AL
SUB DX, CX

## Slide 27: Doğrudan adresleme(Direct addressing)
Doğrudan bir adres değeri kullanılır. Bir adresten bir kaydediciye very aktarımı gerçekleştirilir. Bir başka ifade ile operandlardan birisi adres belirtir.
Genel kullanımı:
veya
KOMUT register, memory KOMUT memory, register Örnek:
MOV AX, [1000]
TOPLAM DW 20 ; Burada TOPLAM bir adrestir. 20 sayısı bu adresin
içindeki değerdir.
TOPLAM adresindeki değeri AX e at.
MOV AX, TOPLAM ; MOV TOPLAM, AX

## Slide 28: Dolaylı adresleme(Indirect addressing) (Kaydediciye dayalı dolaylı adresleme)
Etkin adres değeri (offset) BX, BP, SI, DI kaydedicilerinden birinde bulunur.
Genel kullanımı:
veya
KOMUT register, [BX/BP/SI/DI] KOMUT [BX/BP/SI/DI], register Örnek:
MOV AX,[SI] MOV BX,1000 ; SUB DX, [BX] MOV [SI], AL
TABLO DB 5,9,0,3,-7
MOV BX, OFFSET TABLO ; Bunun yerine LEA BX,TABLO kullanılabilir. MOV AX, [BX] ; Kaydedici dolaylı adresleme var

## Slide 29: Dolaylı adresleme(Indirect addressing) (Kaydediciye dayalı dolaylı adresleme) (2)
LEA komutu (Load Efective Addres) ofset adresi bir keydediciye yüklemek için kullanılır.
Yukardaki iki komut yerine aşağıdaki komut kullanılabilir.
MOV AX, TABLE ; doğrudan adresleme var. İlk iki değer AX e yüklenir.
Herhangi bir bellek bölgesi dolaylı bir adresleme ile adreslenip içine sabit bir değer atanmak istendiği zaman atanacak değerin uzunluğu byte ptr ve word ptr ile belirtilmelidir.
MOV [BX], 12
MOV byte ptr [BX],12
; yanlış 00
; doğru
12 sabit değeri bayt olarak BX in
MOV word ptr [BX],1234
;doğru
gösterdiği adrese yerleşecek
1234 sabit değeri word olarak BX in
gösterdiği adrese yerleşecek

## Slide 30: İndisli adresleme (Indexed addressing)
Dolaylı adreslemede köşeli parantez içinde kalan BX/BP/SI/DI kaydedicilerine
bir indis değeri eklenerek kullanılır.
Genel kullanımı:
veya
KOMUT register, [BX/BP/SI/DI+indis] KOMUT [BX/BP/SI/DI+indis], register Örnek:
MOV AX, [SI+4] ADD [DI-6],CX
MOV CX, [SI+DI+7] ; MOV AX, [BX+DI]
MOV AX, [SI-7] ; bu komut yerine MOV AX, [SI]-7 de kullanılabilir.
MOV DI, 2
MOV AL, TABLE [DI]
;AL kaydedicisine TABLE dizisinin 2. Elemanını yükler.

## Slide 31: DİKKAT
1-) KOMUT memory, memory şeklinde bir kullanım geçerli değildir. Bir bellek bölgesinde başka bir bellek bölgesine veri aktarımı yoktur.
2-) Sabit bir değer doğrudan Segment Registerine atanamaz.
Yanlıştır. Bunun yerine aşağıdaki kullanımı geçerlidir.
; önce kaydediciye
; sonra segment kaydedicisine değer kaydedicisine atanır
MOV DS,1234
MOV AX, 1234 MOV DS, AX

## Slide 32: 16 Bitlik bir verinin belleğe yerleşmesi
Belleğin her bir hücresi 8 bit olduğundan 16 bitlik verinin düşük değelikli 8 bitlik kısmı adresin düşük değerlikli kısmına, yüksek değerlikli 8 bitlik kısmı adresin yüksek değerlikli kısmına yerleşir. Aşağıda verilen örnekte AX kaydedicisinde 2A8BH değeri yer almaktadır. Düşük değerlikli değer AL de yer almakta ve 10H adresine yerleşmektedir. Yüksek değerlikli kısımda yer alan AH daki değer 2AH değeri ise 11H adresine yerleşmektedir.

## Slide 33: bu şekilde
Adres | veri
100 | FF
101 | 56
102 | 2F
103 | 1A
104 | 
105 | 
106 | 
Benzer olarak 32bitlik bir veriyi(doubleword) düşünerek yerleştirebilirsiniz.
Örneğin:
SAYI DB 1A2F56FFH verisini 100H adresinden itibaren yerleştirecek olursa şu şekilde olur.

## Slide 34: Dizi Tanımlaması ve Elemanlarına Erişimi
DIZI DB 5, 6, 7, 8, 9, 0, -6,
-9,3 şeklinde tanımlaması yapılır.
LEA SI, DIZI ; şeklinde dizinin başlangıç adresini SI kaydedicisine alınır.
Örnek: Bir dizide bulunan elemanların toplamını bulan program kodunu yazınız.
.MODEL SMALL
.STACK 64
.DATA
DIZI DB 5, 6, 7, 8, 9, 0,-6,-9, 3, 8 SONUC DW ?
.CODE
ANA PROC FAR MOV AX,@DATA MOV DS, AX MOV AL,0
MOV CX,10
LEA SI, DIZI ; DIZI nin baslangic ofset
adresi SI ya yüklenir
BAS:
MOV BL,[SI] ADC AL, BL INC SI LOOP BAS
MOV SONUC, AL
MOV AH,4CH INT 21H
ANA ENDP
END ANA

## Slide 35: Örnekler Aşağıdaki komutların adresleme modlarını bulun
MOV DH,[BX+DI+20H]
MOV AL,BL
JMP etiket1
MOV SP,BP
MOV AX,dizi
MOV CH,[BP+SI]
MOV AX,dosya[BX+DI]
MOV [DI],BH
MOV AX,44H
MOV [BX+SI],SP
MOV AL,sayı
MOV AX,[DI+100H]
MOV BL,44
MOV dizi[SI],BL
MOV liste[SI+2],CL
MOV CX,[BX]

## Slide 36
Adem AKKUŞ
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni